1. Введение

Генеральный план муниципального образования «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея разработан по заказу администрации муниципального образования согласно муниципальному контракту в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку проекта Генерального плана.

Существующая на территорию муниципального образования градостроительная документация не отражает современное состояние территории, не соответствуют действующему земельному и градостроительному законодательству, не отражает современных социально-экономических условий и не учитывает требования действующего природоохранного законодательства.

В связи с этим и с окончанием срока действия предыдущего Генерального плана, возникла необходимость в разработке нового Генерального плана. В Генеральном плане выполнена одна из главных задач – определение назначения городских территорий, установление функциональных зон с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения,и прочих зон.

В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы нового строительства жилищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов строительства территории.

Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана муниципального образования «Победенское сельское поселение», определит направления развития на 20 лет.

Проект разработан в мастерской генеральных планов при участии мастерской автодорог и инженерных сооружений и мастерской инженерных сетей и сооружений с привлечением главных специалистов ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», при организационном участии специалистов Администрации МО «Победенское сельское поселение» и председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

2.  Основные цели и задачи Генерального плана

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана являются:

  - выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

  - пространственная организация территории, преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

  - развитие социальной сферы, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда;

  - развитие транспортной инфраструктуры, организация удобных транспортных связей внутри муниципального образования, между населенными пунктами сельского поселения, связей между правобережной и левобережной частями р. Белой и прилегающими территориями;

  - организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха;

  - создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных сельскохозяйственных и коммунально- складских предприятий, с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- стимуляция направленного развития территорий, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- охрана объектов культурного наследия, развитие туристического комплекса;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по выделению территорий резерва для перспективного развития.

3.  Административное устройство и развитие системы расселения МО «Победенское сельское поселение»

Согласно Закону Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г №283 «О муниципальном образовании «Победенское сельское поселение», наделении его статусом сельского поселения и установлении его границ» сельское поселение включает в себя территории населенных пунктов: поселков Победа, Удобный, Совхозный, хуторов Грозный, Причтовский и Шаумян.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование муниципального образования предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, с сохранением административного устройства и развитием системы расселения во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель. Основное развитие на расчетный срок получают: п.Удобный, х Грозный и х. Шаумян. Границы практически всех населенных пунктов предлагается изменить в сторону увеличения в зависимости от видов и намечаемых объемов строительства.

4.  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Основными направлениями социально – экономического развития муниципального образования «Победенское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие аграрного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- развитие туризма;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктур:

- обеспечение населения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса сельского поселения

3. Развитие социальной сферы

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.  Конкурентоспособность экономики в большей степени будет определяться степенью развития человеческого капитала, повышение которой возможно за счет преобразований, направленных на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни.

4.1.  Экономическая  база развития  муниципального образования

Основной задачей в промышленном производстве является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса. Мероприятия, которые намечено провести в данной отрасли:

- развитие глубокой переработки древесины;

- строительство завода по розливу природной, экологически чистой питьевой воды поступающей с гор;

- развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности. Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.

Основные усилия администрации МО «Победенское сельское поселение»

в области сельского хозяйства направлены на упорядочение использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение дополнительных площадей пашни в производственный процесс, освоение новых, соответствующих мировым стандартам технологий.

Дальнейшее развитие должно получить агропромышленное птицеводство и рыбоводство.

Одной из основных задач в работе агрокомплекса района становится создание законченного производственного цикла с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Необходима Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских) хозяйств.

Малое предпринимательство. Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства на территории сельского поселения являются:

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- сфера ЖКХ;

- экологическая и природоохранная деятельность;

- индустрия развития сервиса туризма;

- реализация инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места;

- потребительский рынок;

- транспортные услуги.

Потребительский рынок является важнейшей составной частью экономики сельского поселения.

Одним из направлений работы администрации МО определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.

Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов местного бюджета.

Туристический комплекс. Майкопский район обладает значительным рекреационным, историко-культурным, бальнеологическим потенциалом для развёртывания туристического кластера мирового уровня. Майкопский район сосредоточил на своей территории свыше 90% рекреационной ёмкости всей Республики Адыгея.

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе – использование слабоизмененного ландшафта поймы реки Белой с туристическими маршрутами вдоль реки.

Одним их стратегических направлений развития муниципального образования является развитие гостиничного бизнеса и туризма, создание туристско-рекреационных комплексов.

Транспортный комплекс и строительство. Основными целями развития транспортного комплекса муниципального образования являются повышение качества пассажирских перевозок, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки.

Основным направлением является:

- реализация мероприятий развития улично – дорожной сети сельского поселения.

Растущие объемы грузопотоков требуют реконструкции и строительства автомобильных дорог и придорожного хозяйства как федерального так и регионального и местного значения.

Реализация мероприятий заложенных в Генеральном плане, увеличение жилищного строительства и объектов общественно – делового назначения предусматривает активное привлечение средств населения и предприятий, кредитных ресурсов, а также средств муниципального, федерального и регионального бюджетов. Это потребует увеличения численности кадров занятых в строительстве в соответствии с объемами строительства.

Развитие жилищной сферы является одним из приоритетных направлений.

4.2.  Население

В проекте Схемы территориального планирования Майкопского района выполнены прогнозы развития по трём вариантам: инерционному, стабилизационному и оптимистическому.

Согласно Схеме наиболее вероятный для демографического развития рассматривается стабилизационный сценарий развития. Для изменения существующих моделей воспроизводства населения района необходимо помимо повышения уровня рождаемости, одновременное сокращение сверхвысоких показателей смертности в районе и усиление миграционного притока на территорию района.

Преодоление демографического спада в районе потребует длительных усилий, активной демографической политики, направленной на снижение смертности и повышении рождаемости, изменения модели семьи, а также формировании эффективной миграционной политики.

Схема разрабатывалась до разработки «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.», где также были рассмотрены три основных варианта разработки сценарных условий социально-экономического развития республики: инерционный, оптимистический и инновационный.

В качестве основного сценария социально-экономического развития Республики Адыгея предлагается третий (инновационный) вариант прогноза.

На основании прогнозных расчетов представленных в Схеме территориального планирования и в «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.» предположительная численность населения МО «Победенское сельское поселение» на расчетный срок определена ориентировочно в 5,30 тыс.чел. и возрастная структура населения на расчетный срок может распределиться следующим образом.

| Группы населения | В % от общей численности |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  | (01. 01 2009 г) |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 14,8 | 17,5 |
| В трудоспособном возрасте | 61,0 | 56,9% |
| Старше трудоспособного возраста | 24,2 | 25.6 |

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

  - семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную помощь при рождении ребенка);

- молодежная политика;

- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

- культура,

  - последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

  - доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;

  - сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов  в пользу наиболее уязвимых групп населения;

  - предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;

  - обеспечение занятости населения;

  - создание новых рабочих мест, проведения инвестиционной политики стимулирующее более полное использование имеющихся рабочих мест,

  - проведение взвешенной миграционной политики;

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости

5.  Стратегические направления градостроительного развития

5.1.  Концепция  градостроительного  развития

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Победенское сельское поселение» учитывает положения предыдущих Генеральных планов и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории, как отдельных населенных пунктов, так и сельского поселения в целом – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие сельского поселения относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов и мостов, транспортных развязок, (отсутствие путепроводов на пересечениях автомагистралей с железной дорогой в разных уровнях;

- отсутствие обводной дороги вокруг населенных пунктов, вследствие чего транспортные транзитные потоки идут через территорию п. Победа и п. Совхозный; изношенность инженерных сетей;

- размыв, обрушение склонов, и изменение береговой полосы р. Белой, вследствие отсутствия берегоукрепления на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность прибрежных территорий;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- наличие на территории муниципального образования территорий с полезными ископаемыми: минеральные термальные и пресные воды, мессторождения углеводородного сырья и строительных материалов;

- прохождение по территории МО газопроводов высокого давления;

- расчлененность территории МО железной дорогой и р. Белой;

- затопление части территории в результате половодья и разлива р. Белой.

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом сельского поселения.

Существующие границы каждого из населенных пунктов (за исключением х. Шаумяна) не дают возможность развития поселков и хуторов для всех видов застройки и требуют изменения границ населенных пунктов. Предложения по их изменению  даны в проекте.

Природный каркас сельского поселения представляет собой экосистему из водных объектов (р. Белая, пруды), озелененных прибрежных территорий вдоль реки Белой, лесов лесфонда по склонам гор, защитных зеленых насаждений различного назначения, зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары), зеленых насаждений вдоль балок, прудов.

5.2.  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды сельского поселения

- Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

- Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы реки Белой.

- Сохранение и развитие структуры существующих центров, системы общественных центров населенных пунктов и в районах новой застройки во всех населенных пунктах МО «Победенское сельское поселение»

- Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

- Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

- парков, скверов, бульваров; лесопарков, зон отдыха, и туризма, спортивных комплексов и сооружений;

- озеленение трасс транспортных коммуникаций.

Принципиальным предложением в Генеральном плане сельского поселения является обоснование развития муниципального образования за срок генерального плана и предложение по трассировке обводной магистрали из Майкопа на Гузерипль (Лаго-Наки) с подсоединением ее к трассе в районе х. Причтовского.

Производственные территории по Генеральному плану развиваются на нескольких площадках: в п. Удобном и в х. Грозном.

5.3.  Перспективное развитие территории

Анализ территориальных резервов сельского поселения показал, что территориальные резервы для некоторых видов зон имеются внутри установленной границы сельского поселения.

Резерв территории под жилые зоны:

- за счет сельхозугодий в х. Грозном вдоль автодороги на п. Краснооктябрьский между существующей жилой застройкой и промзоной;

- за счет сельхозугодий в х. Причтовском вдоль автодороги Майкоп-Гузерипль,между автодорогой и железной дорогой.

Резерв территории под производственные зоны:

- за счет свободных площадок внутри сложившихся производственных зон (п. Удобный и х. Грозный) и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий, постоянного процесса реорганизации этих территорий.

5.4.  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

  - С33 от промышленно-коммунальных объектов;

  - С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

  - охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

  - санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и пр);

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

  - зоны охраны памятников истории и культуры.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществлении хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений. устройств. и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона р. Белой составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразного использования.

В связи с тем, что охранных зон установленных в соответствии с законодательством нет, временные границы зон охраны устанавливаются следующим образом (по сообщению Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея):

1) для сохранения памятников истории и искусства устанавливаются временные границы охраны в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для сохранения памятников архитектуры устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника по всему его периметру;

3) для сохранения памятников археологии устанавливается временные границы охраны в размере от 50 до 400 м от границ (либо основания) памятника по всему его периметру, в зависимости от типа памятника археологии.

Таблица 5.4.1. Список объектов культурного наследия МО ««Победенское сельское поселение».

|  | Наименование ОКН | Дата события (установки) ОКН | Категория значения ОКН (Ф,Р,М,В) | Основание постановки на государственную охрану | Местоположение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск в память о погибших воинов-односельчан | 1941-1945 1975 год | М | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63 | Х.Шаумян, у СШ |
| 2 | Памятник погибшим односельчанам | 1941-1945 года 1991, 2007 год | М |  | х. Грозный, у начальной школы |
| 3 | Памятник В.И.Ленину |  | М | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63 | П. Победы, возле администрации ООО «Восход» |

6.  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

6.1.  Новое  жилищное  строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа территории сельского поселения.

Суммарные ресурсы для нового строительства складываются из следующих составляющих:

- свободные от застройки территории в пределах установленной границы сельского поселения, вне зон планировочных ограничений;

- частичное использование незастроенных территорий сельхозугодий для размещения нового жилищного строительства, путем перевода земель из одной категории в другую;

- существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов и достройки существующих кварталов;

- территории садоводческих участков на градостроительно ценных территориях.

При перспективном росте численности населения необходимо учесть и рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях выделенных и переведенных из одной категории в другую, а также на участках сельхозугодий и за счет уплотнения существующей застройки. Новое жилищное строительство составит ориентировочно 124,93 тыс.кв м при размере земельного участка 600 -1000 кв м и площади индивидуального жилого дома в среднем 130 -150 кв.м общей площади.

Размещение ориентировочных объемов нового строительства представлено в таблице 6.1.1.

Таблица  6.1.1

| Наименование населенных пунктов | Новое строительство |
| --- | --- |
|  | Всего | Общая площадь кв м | Население проектируемой застройкичел | По новому строительству количество квартир(домов) |
|  |  | 1-2х этажные индивидуальные жилые дома усадебного типа | малоэтажные 2-3 х этажные многоквартирные жилые дома |  |  |
| 1 | П. Победа | - | - | - | - | - |
| 2 | П. Удобный |  | 40950.0 | - | 945 | 315 |
| 3 | П.Совхозный |  |  | - | - | - |
| 4 | Х. Грозный |  | 49140,0 | - | 1134 | 378 |
| 5 | Х. Шаумян |  | 34840,0 |  | 804 | 268 |
| 6 | Х. Причтовский |  | - |  | - | - |
|  | Итого по МО «Победенское сельское поселение» |  | 124930,0 | - | 2883 | 961 |

6.2.  Развитие системы общественных центров и комплексов

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Под влиянием проводимой в течение долгого времени социально-экономической политики и территориального планирования в районе сформировалась в основных чертах система ступенчатого межселенного культурно-бытового обслуживания. Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Особенностью сельского поселения является расположение его территории. Для жителей этого поселения более чем для других населенных пунктов доступен республиканский центр, тем более что набор социальных услуг в Майкопе гораздо шире. Поэтому часть функций районного центра выполняет город Майкоп.

Система общественных центров является одной из важнейших функциональных систем любого поселения, обеспечивающих его структурное единство.

Система общественных центров такого муниципального образования как МО «Победенское сельское поселение» представляет собой ступенчатую структуру: центры общественно-деловой и коммерческой активности общепоселенского и местного значения, специализированные центры.

В процессе развития сельского поселения административный центр сформировался по улице Советской в п. Совхозном.

Административно-деловой центр остается на старом месте, общественно-торгово-деловые центры развиваются во всех населенных пунктах и формируются отдельно стоящими учреждениями обслуживания в основном вдоль автомагистралей. Основные перспективные территории общественных центров предлагается разместить вдоль магистрали федерального значения.- подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику (от Майкопа до Гузерипль)..

В сельском поселении имеются и получают свое развитие специализированные общественные центры: рекреационные, спортивные, а также производственно-деловые на базе производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий.

6.3.  Развитие  объектов социальной  инфраструктуры  (сфера обслуживания  населения)

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания. Преобразования, направленные на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни будет осуществляться в рамках создания и развития многофункционального социального кластера, что определено в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г. Основная задача – формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению. Основными элементами кластера являются учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. торговые организации, учреждения оказывающие платные услуги населению.

Расчет и размещение учреждений обслуживания произведен на основе комплексного градостроительного анализа. Экономическому анализу подлежала: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена в основном учреждениями первичного обслуживания, из-за возможности пользоваться учреждениями периодического обслуживания непосредственно в г. Майкопе благодаря хорошей доступности до города.

Необходимые объемы учреждений культурно-бытового обслуживания определены исходя из расчета по нормативным показателям основных видов учреждений обслуживания.

Ориентировочный перечень основных объектов обслуживания предлагаемых к размещению в Генеральном плане и существующих сохраняемых на расчетный срок представлен в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.  Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых Генеральным планом к размещению и существующих сохраняемых в МО «Победенское сельское поселение»

| Номер на плане | Наименование | Единица измерения | Вместимость | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселок Победа |
| 1 | Средняя образовательная школа №4 | учащ | 509 | Ул. Шоссейная 103 | Существующ. |
| 2 | Амбулатория | пос/см | 65 | Ул. Шоссейная 103 | Существующ. |
| 3 | Дом культуры с библиотекой | мест | 100 | Ул. Тенистая 14 | Существующ. |
| 4 | Оздоровительный центр на 80 мест с кафе | объект | 1 | Ул. Тенистая 16 | Существующ. |
| 5 | ООО «Марьина роща» (гостинично-ресторанная деятельность) | объект | 1 | Ул. Шоссейная | Существующ. |
| 6 | Предприятие торговли (ООО «Здоровье» |  |  | Ул. Шоссейная 103а | Существующ. |
| 7 | Продовольственный магазин | кв м торг. пл. | 115 | Ул. Шоссейная 113 | Существущ. |
| 8 | Предприятие торговли непродовольственными товарами («Эльдорадо») | кв м торг. пл. | 217 | Ул. Шоссейная 121а | Существущ. |
|  | Поселок Удобный |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение №19 | мест | 55 | Ул.Ленина,53 | Существущ. |
| 10 | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 90 | Район новой жилой застройки ул. Гагарина (продолжение) | Проект |
| 11 | Дом культуры с библиотекой | мест | 100 | Ул. Ленина, 20б | Существущ. |
| 12 | Предприятие общественного питания (ЧП Данюк) | мест | 10 | Ул. Ленина, | Существущ. |
| 13 | Блок торгово-бытового назначения | кв м общей площади | 536,0 | Ул. Ленина | Проект |
| 14 | Предприятие торговли | кв м торг.пл. | 40 | Ул. Гагарина- Ленина | Существущ. |
| 15 | Предприятие торговли (Райтоп) | кв м торг.пл. | 37 | Ул. Ленина,,22 | Существущ. |
| 16 | Предприятие торговли | -« - | 20 | Ул. Ленина, 13 |  |
| 17 | Общественно-деловой центр объектов местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и пр. предприятия) | кв м общей площади | 4300,0 | Ул. Советская | Проект |
| 18 | Административно-деловые учреждения и гостиница на 32 места | кв м общей площади | 3600,0 | Ул. Советская | Проект |
| 19 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 50 пос/см с аптекой и пунктом детского питания | пос/см | 50 | Ул. Советская | Проект |
|  | Поселок Совхозный |
| 20 | Администрация МО«Победенское сельское поселение» | объект | 1 | Ул. Советская 45 | Существующ. |
| 21 | Предприятие торговли (ООО»Темп») | кв м торг.пл |  | Ул. Дорожная 17 | Существующ. |
| 22 | Предприятие торговли | кв м торг.пл |  | Ул. Пушкина,17 | Существующ. |
| 23 | Предприятия торговли | кв м общ.пл | 70+78+70 | Ул. Советская,51Б, 51 В, 51 Г | Существующ. |
| 24 | Предприятие торговли | кв м общ.пл | 60 | Ул. Советская | Существующ. |
| 25 | Предприятие торговли | кв м общ.пл | 100 | Ул. Восточная | Существующ. |
| 26 | Общественно-деловой центр объектов местного значения ( отделение связи, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. объекты) | кв м общ.пл | 3000,0 | Ул. Советская | Проект |
| 27 | Объекты обслуживания торгово-бытового назначения | кв м общ.пл | 1125 | Ул. Советская ( вдоль автодороги) | Проект |
| 28 | Объекты обслуживания общественного и административного назначения | кв м общ.пл | 950,0 | Ул. Виноградная | Проект |
| 29 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортзал, плавательный бассейн, баня-сауна) и сущ. спортивные площадки (корт и футбольное поле) | объект | 1 | Ул. Советская | Существующее + проектируемый |
| 30 | Объекты туристско-рекреационного назначения | кв м общ. площ | 6400,0 | Берег р. Белой | Проект |
|  | Хутор Грозный |
| 31 | Начальная школа№33 | учащ | 20 |  | Существующ. |
| 32 | Предприятия торговли | кв м общей площ | 73+85 | Ул. Школьная | Существующ. |
| 33 | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 55 | Пересечение ул.1 и ул. 3 | Проект |
| 34 | Общественно-деловой центр объектов местного значения (фельдшерско-акушерский пункт на 35 пос/см, досугово-оздоровительный центр на 90 посет, предприятия торговли. Общепита, бытового обслуживания и др. | кв м общей площади | 5500,0 | Пересечение ул.1 и ул. 3 | Проект |
| 35 | Блок торгово бытового обслуживания | кв м общей площади | 1000,0 | Улица №3 | Проект |
| 36 | Объекты туристско-рекреационного назначения | кв м общей площади | 6500,0 | Берег р. Белой вдоль автодороги | Проект |
| 37 | Объекты туристско-рекреационного назначения | кв м общей площади | 5000,0 | Берег р. Белой | Проект |
|  | Хутор Причтовский |
| 38 | Предприятие торговли | кв м общей площади | 121 | Ул. Ленина | Существующ. |
| 39 | Предприятие общественного питания | кв м общей площади | 34 | на въезде в хутор | Существующ. |
|  | Хутор Шаумян |
| 40 | Образовательная школа на 11 классов | учащ | 250 | Жилой комплекс проектируемой застройки | Проект |
| 41 | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 75 | Жилой комплекс проектируемой застройки | Проект |
| 42 | Внешкольное учреждение - центр детского творчества | мест | 80 | В существующей застройке ул. Комсомольская | Реконструкция существующей образовательной школы №14 |
| 43 | Досуговый клуб | мест | 150 | Ул. Школьная | Реконструкция сущ. ДК |
| 44 | Общественно-деловой центр объектов местного значения: | кв м общей площади | 1500+ 4200 | Жилой комплекс проектируемой застройки | Проект |
|  | - амбулаторно-поликлиническое учреждение на 35 пос/см с аптекой |  |  |  | Проект |
|  | - предприятия торговли . общественного питания, бытового обслуживании и др. |  |  |  | Проект |
| 45 | Предприятие торговли | объект | 1 | Ул. Школьная | Существующ |
| 46 | Торгово-рыночный комплекс | кв.м общей площади | 7500 | На территории прилегающей к автодороге - подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику (от Майкопа до Гузерипль) | Проект |
| 47 | Центр сервисного обслуживания (предприятия торговли, общественного питания. бытового обслуживания и др. | кв.м общей площади | 8000,0 |  | Проект |
| 48 | Центр автосервисного обслуживания (мотель, автосервисное обслуживание) | кв.м общей площади | 15200,0 |  | Проект |
| 49 | Объекты туристско-рекреационного назначения | кв.м общей площади | 3000.0 | Берег р. Белой | Проект |

6.4.  Развитие  природного каркаса

Природный каркас включает в себя лесопарки, парки скверы, защитные леса различных категорий и озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные длянаселения. Территория сельского поселения представляет собой заповедно-рекреационную пойму р. Белой

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие природного каркаса - органичное включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р.Белой

6.4.1.  Система озеленения населенных пунктов

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению лесных насаждений относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, сельхозпредприятий, автомагистралей дополняют развитую структуру зеленых насаждений.

Таблица 6.4.1.  Перечень наиболее крупных проектируемых зелёных устройств и их площадь.

| Наименование зелёных устройств | Площадь зелёных насаждений, га |
| --- | --- |
|  | Новое строительство |
| Зелёные насаждения общего пользования |
| Парк в общественно-деловом центре п. Удобный | 2,39 |
| Сквер в общественном центре х. Грозный | 0,34 |
| Бульвар в проектируемом жилом комплексе х. Шаумян | 2,1 |
| Итого по сельскому поселению | 4,83 га |

С учетом существующих зеленых насаждений общего пользования площадь зеленых насаждений на расчетный срок должна составить 5,44  га, что обеспечит уровень озеленения 10,2 кв.м./чел.

6.4.2.  Организация отдыха и туризма

Проблема организации отдыха населения может быть решена правильно и полностью, если рассматривать комплексно организацию отдыха, как в границах муниципального образования, так и вне.

Отдых  населения можно подразделить на кратковременный и длительный.

Кратковременный отдых – это отдых продолжительностью от нескольких часов до двух-трех суток Для организации отдыха предлагается широкий спектр мест и сооружений для кратковременного отдыха (после работы и в выходные дни):

В границах территории муниципального образования кратковременный отдых будет сосредоточен в внутриквартальных садах, парке, в скверах, в лесопарках  в пойме р. Белой и культурно-просветительных учреждениях (клубах, досуговых и физкультурно-оздоровительном центре т.д.). Кроме того, кратковременный отдых организуется за пределами муниципального образования с затратой времени на передвижение не более 1,5 часов в один конец. Значительная часть населения проводит выходные в живописных местах, на реках Белой и. Курджипс, в районе Лаго-Наки, Гузерипль, а также на берегу Черного моря в районе Туапсе.

Для организации кратковременного отдыха предлагается создание зеленой зоны вдоль р. Белой, которая тянется с юга на запад, где может быть расположено несколько зон включая спортивную с плоскостными площадками, туристско-рекреационную, культурно-оздоровительную и др

В настоящее время, часть населения организует свой отдых в лесах, за пределами территории муниципального образования и основными видами отдыха являются отдых на турбазах в горах, самодеятельный туризм, отдых в лесу.

В местах примыкающих к прибрежным территориям рекомендуется создавать активные зоны лесопарка с развитой сетью полян и площадок для спорта.

Для длительного отдыха (в период отпуска и каникул и т.д.) как правило, используются: санатории, дома отдыха, гостиницы, пансионаты, мотели, кемпинги, лагери отдыха, туристические базы, охотничьи базы, рыболовные базы и пр. находящиеся за пределами территории муниципального образования на прилегающих территориях Республики Адыгея. Республика Адыгея обладает значительным природно-рекреационным потенциалом. Из всех видов рекреационных ресурсов Республики лидируют историко-культурные, туристские и природные

На данный момент туризм является одной из самых перспективных отраслей экономики Адыгеи.

6.4.3.  Градостроительная  организация  производственных территорий и территорий объектов специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий с целью ограничения их территориального роста.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

Для территориального развития производственных зон в качестве перспективных резервных площадок рассматривались территории сельскохозяйственного назначения.

На территории у х. Грозного отведена площадка для строительства завода по розливу питьевой экологически чистой воды. Предусматриваются резервные площадки в промзоне  п. Удобного

На расчетный срок в Генеральном плане предусмотрено размещение 2-х участков кладбища площадью 0,79 га в п. Удобном и рядом с существующим кладбищем  в районе х. Грозный площадью 0,63 га. На юго-западной окраине территории муниципального образования в районе отведен участок под организацию скотомогильника. Территория муниципального образования обслуживается свалкой г. Майкопа..

6.5.  Развитие транспортной инфраструктуры

6.5.1.  Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта в МО «Победенское сельское поселение» не предусмотрено. Все пересечения железной дороги с главными улицами решено в разных уровнях.

6.5.2.  Внешние автомобильные дороги

Генпланом предлагается трассировка объездной магистрали Майкоп – Гузерипль – Лаго-Наки в объезд г. Майкоп. Данная магистраль дает возможность вывести транзитный транспорт ни только из г. Майкоп, но и из МО «Победенское сельское поселение». Пересечение объездной магистрали Майкоп – Гузерипль – Лаго-Наки с 
ул. Шоссейной решено в разных уровнях.

Генпланом предлагается трасса внешней автодороги, которая свяжет МО 
«Победенское сельское поселение» с автодорогой Ярославская – Лабинск.

6.5.3.  Уличная сеть и транспортное обслуживание

С учетом уже сложившейся сети улиц Генпланом дополнительно к существующим предлагается ряд улиц.

Главными улицами сельского поселения, по которым возможно движение не только легкового, но и общественного транспорта являются:

- улица Шоссейная, улица Железнодорожная, ул. Советская, улица Ленина, Улица № 1,2.3.4.

Улица Звездная, Пушкина, Виноградная, Улицы № 5,6,7,8 – основные улицы, обеспечивая связь главных улиц между собой, свяжут существующую и проектируемую жилую застройку с объектами общественно-делового назначения.

Генпланом предлагается для транспортного обслуживания строительство АЗС – 5 шт., СТО – 1 шт.

Проектируемое количество инженерных сооружений:

- мосты через железную дорогу – 3 шт;

- мосты через р. Белая – 2 шт;

- автомобильные развязки в разных уровнях – 3 шт;

- подземные пешеходные переходы – 1 шт.

6.6.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- противооползневые мероприятия;

- защита территории от подтопления;

- защита территории от затопления;

- обустройство овражно-балочной сети;

- защита от речной эрозии.

6.6.1.  Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Схема вертикальной планировки решена методом проектных отметок. На вновь проектируемой территории, вертикальная планировка предусматривает создание по городским улицам оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий. Проектные отметки принимаются на 0,3-0,5 м выше существующих.

Отвод поверхностного стока с территории проектируемых и существующих населенных пунктов МО «Победенское сельское поселение» предусматривается путем проведения вертикальной планировки, частичного растекания дождевых вод через разрывы между бордюрными камнями в зеленую зону и устройства сети водостоков дренажной и дождевой канализации.

Для предотвращения затопления части территории, расположенной рядом с низкогорьем (п. Удобный и х. Грозный) предусматривается устройство нагорной канавы и местного дренажа, с последующим отводом в сеть дождевой канализации.

Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов, предусматривается вертикальной планировкой через дождеприемные колодцы сетью Ø300-400мм.

Очистные сооружения размещаются по одному в следующих населенных пунктах: п. Победа, п. Совхозный, х. Грозный, х. Причтовский, х. Шаумяна. Пиковые расходы, после очистки первого наиболее загрязненного стока, отводятся, минуя очистные сооружения.

Проектируется очистка атмосферных вод в очистных сооружениях дождевой канализации. После очистки сточных вод до нормативного уровня предусматривается их отвод в р. Белая.

6.6.2.  Противооползневые мероприятия

Оползень в районе улицы Восточная, Полевая, МТФ (на западной части поселения) – это следствие крутого склона и результат хозяйственной деятельности: подрезка территории у подножия склона, и как следствие ослабление его основания.

Мероприятия: укрепление и пригрузка склона, посадка древесной растительности. В районе МТФ предусматривается дамба.

6.6.3.  Защита территории от подтопления

Подтапливаются те территории, которые находятся в устье оврагов, затрудняя выход вод в р. Белая. В период весеннего таянья снегов и ливневых дождей они являются аккумулирующими ёмкостями. Вода в них поднимается, подтапливая территории жилой застройки.

Мероприятия: отвод вод из оврага, путём прокладки ливневого коллектора, со сбросом вод в р. Белая. Прокладку вести по улицам по улицам жилой застройки с поворотными колодцами и перекрывая входную часть коллектора круглыми дождеприёмными решетками для предотвращения засорения грунтом по время схода селей.

6.6.4.  Защита территории от затопления

На участке левого берега у х. Шаумян предусмотрено сооружение дамбы обвалования, шириной по гребню 4,5м с верховым откосом 1:4 и укреплением из местного каменного материала. Низ откоса 1:3 одерновывается травянистой растительностью. Предусмотрена подсыпка территории грунтом.

6.6.5.  Обустройство овражно-балочной сети

Условия рельефа на территории, прилегающей к оврагам предполагают сброс воды непосредственно в овраги, поэтому борьба с оврагообразованием заключается в cледующем:

- устройство запруд из бетонных стенок по дну оврага, для уменьшения продольного уклона по дну, и как следствие снижение скорости воды. Высота запруд принимается 1,5-2,0м.

- для закрепления участков между запрудами рекомендуется посадка кустарника и посев трав у подножья откосов в русловой зоне.

6.6.6.  Защита от речной эрозии

В пределах территории сельского поселения наблюдается береговая эрозия. На участках р. Белой сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах.

Проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков левого берега.

6.7.  Развитие  инженерной  инфраструктуры

6.7.1.  Водоснабжение

Настоящим проектом предусматриватся система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение, полив. Обеспечение потребности населенных пунктов сельского поселения водой на расчетный срок намечается от существующих источников водоснабжения – Майкопского группового водопровода и водопроводной сети г.Майкопа.

Существующая система централизованного водоснабжения поселков Победа и Удобный, хутора Грозный и ранее запроектированная система водоснабжения хуторов Шаумян и Причтовский не позволяет обеспечить водой проектируемую застройку на расчетный срок. Необходимо увеличить диаметры подводящей сети к вышеназванным населенным пунктам сельского поселения в соответствии с расчетом.

Существующая система водоснабжения поселка Совхозный позволяет обеспечить водой проектируемую застройку на расчетный срок.

Схема водоснабжения принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м.

Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются закольцованными с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

На сетях водопровода населенных пунктов сельского поселения необходимо провести работы по ремонту сетей и сооружений, промывке водопроводной сети, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации, закольцовку существующей сети.

Полив покрытий проездов и зеленых насаждений общественного пользования производится поливочными машинами, а поливка посадок на приусадебных участках – от водопроводной сети и индивидуальных шахтных колодцев.

Сети и сооружения водопровода должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.

6.7.2.  Канализация бытовая

Для канализования населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и напорных трубопроводов канализации с размещением шести  проектируемых канализационных насосных станций, из них две - в п.Совхозный, три - в х.Грозный, одна - в х. Причтовский  и трех комплексов канализационных очистных сооружений Насосные станции перекачивают сточные воды на проектируемые блочно-комплексные очистные сооружения, располагаемые в п.Удобный, х.Грозный и х.Причтовский.

Предлагаемые проектом очистные сооружения обеспечивают полную очистку бытовых сточных вод до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного и рекреационного назначения.

Производительность канализационных очистных сооружений №1 –1,2тыс. м3/сут; канализационных очистных сооружений №2 и №3 – 0,4 тыс. м3/сут..

Отвод очищенной воды предусматривается в самотечном режиме в р.Белая и прилегающую балку. При нормальном технологическом режиме эксплуатации биологических очистных сооружений вредные сбросы в водоем отсутствуют. Химические реагенты в технологическом процессе очистки сточных вод не применяются.

Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством в приемные камеры  проектируемых очистных сооружений.

Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

6.7.3.  Теплоснабжение

Теплоснабжение перспективных объектов общественного назначения в сельском поселении  предусматривается следующим образом:

В поселках  Удобный и Совхозный

Проектируемый блок торгово-бытового назначения от котельной в п. Удобный за счет резерва (1,526 МВт), имеющегося на котельной.

Проектируемые объекты и существующее здание администрации сельского поселения с общей тепловой нагрузкой Q=4,7 МВт – от реконструируемой котельной, размещенной по ул. Восточной в п. Совхозном, мощностью  Q=5,2 МВт. По сведениям службы эксплуатации место для расширения котельной имеется. На последующих стадиях проектирования уточняются тепловые нагрузки, мощность котельной и выполняются гидравлические расчеты диаметров существующих и проектируемых трубопроводов от котельной на пропускную способность потребных расходов теплоносителя

В х. Грозный

Проектируемые объекты дошкольного образовательного учреждения и общественно-делового центра, существующая начальная школа и предприятие торговли с общей тепловой нагрузкой Q=1,4 МВт – от перспективной  котельной № 1 мощностью   Q=1,6 МВт;

Проектируемый блок торгово- бытового обслуживания с тепловой нагрузкой Q=0,16 МВт – от перспективной индивидуальной  котельной № 2 мощностью   Q=0,18 МВт;

В  х. Шаумян

Существующие объекты –  от перспективной  котельной № 3 мощностью   Q=0,25 МВт;

Перспективные объекты – от перспективной  котельной №4 мощностью   Q=7,6 МВт;

Мощность котельных определена с учетом тепловых нагрузок объектов, потерь тепла в тепловых сетях и на собственные нужды котельных.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от   автономных автоматических газовых водонагревателей.

6.7.4.  Газоснабжение

Газоснабжение перспективных объектов общественного назначения в МО «Победенское сельское поселение» предусматривается следующим образом:

В поселках  Удобный и Совхозный

Газоснабжение перспективной застройки осуществляется от газопроводов высокого давления с установкой двух ШРП и закольцовкой с существующими сетями низкого давления.

В х. Грозный

Газоснабжение перспективной застройки осуществляется от газопроводов высокого давления с установкой трех ШРП и закольцовкой с существующими сетями низкого давления.

Газоснабжение перспективной котельной №1 осуществляется от газопровода высокого давления с установкой ШРП с узлом учета расхода газа, а котельной №2 от газопровода низкого давления.

В х. Шаумян

Газоснабжение перспективной застройки осуществляется от газопроводов высокого давления с установкой двух  ШРП и закольцовкой с существующими сетями низкого давления.

Газоснабжение перспективной котельной №3,4 осуществляется от газопроводов высокого давления с установкой двух ШРП с узлом учета расхода газа.

Теплоснабжение перспективных одиночных объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых источников тепла с присоединением к сетям высокого давления с установкой ШРП.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от    автономных автоматических газовых водонагревателей с присоединением к сетям низкого давления.

6.7.5.  Электроснабжение

Электроснабжение территории застройки МО «Победенское сельское поселение», состоящего из жилых, общественных и производственных зданий, с общей потребляемой мощностью 5134 кВт, предусматривается от шестнадцати проектируемых двухтрансформаторных подстанций, в том числе один проектируемый распределительный пункт, совмещенный с трансформаторной подстанцией.

Электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в п. Удобный, п. Совхозный и х. Грозный осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям. Переходы воздушных линий через р. Белая выполнить на повышенных опорах.

Электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в х. Шаумян осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям.

Общая длина проектируемых кабельных линий составит 21100 м. Общая длина проектируемых воздушных линий составит 3000 м.

Из зоны застройки х. Грозный, предусматривается вынос (переустройство) воздушной линии 35 кВ (произвести демонтаж - 800 м). Проектируемая линия 35 кВ – 800 м.

Воздушные линии 10 кВ в х. Причтовский перевести в кабельные линии.

В плане реконструкции ПС-35/10 кВ «БВД» рекомендуется замена установленных на подстанции трансформаторов. Замена трансформаторов связана с ростом электрических нагрузок потребителей сельского поселения.

6.7.6.  Инфраструктура связи

Исходя из предполагаемого прироста жилищного строительства (961 жилых  домов усадебного типа) и с учетом 100% телефонизации вновь вводимых объектов, потребность в средствах проводной связи увеличится на 1000 №№.

Для удовлетворения населения сельского поселения в средствах проводной связи, необходимо в п.Удобный существующую АТС  координатной системы заменить на АТС системы «Элком», емкостью 500 №№, в п.Грозном увеличить емкость существующей АТС «Элком» на 500 №№, в п.Совхозном увеличить существующую емкость АТС «Элком» на 300 №№. В х.Шаумян необходимо установить АТС «Элком» на 500 №№.

Радиофикацию объектов нового строительства в сельском поселении проектом предусматривается выполнить от существующей радиотрансляционной сети. Строительство абонентских линий выполнить по опорам освещения, с подвеской стальных проводов d=3мм.

7.  Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду

Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению его состояния:

1. Для снижения загазованности воздуха на территории сельского поселения проектом предусмотрено:

•	строительство обводной магистрали для исключения движения транзитного транспорта по территории сельского поселения;

•	строительство мостов для разгрузки основных улиц сельского поселения;

•	строительство двухуровневых развязок на основных автомагистралях и на пересечении с железной дорогой;

•	замена ассортимента деревьев на породы с большим эффектом пыле- и газоулавливания, защиты от ветра, увлажнения воздуха;

•	строительство новых парков, скверов, бульваров.

2. Для снижения запыленности воздуха взвешенными веществами проектом предусмотрено:

•	уменьшение площади открытой земли: посадка газона, устройство тротуарного мощения;

•	рекультивация территории, занятой очистными сооружения птицефермы и сельскохозяйственных предприятий.

3. Для снижения загрязнения воздуха выбросами пром. предприятий проектом рекомендовано:

•	изменение технологии промышленных предприятий с установкой фильтров и других очистных установок, и вследствие этого уменьшение размера санитарно-защитных зон вплоть до размеров ограждения площадки предприятия.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

•	строительство закрытых сетей дождевой канализации;

•	строительство очистных сооружений поверхностного стока;

•	берегоукрепление р.Белой;

•	организация благоустроенных пляжей;

•	ликвидация несанкционированных свалок отходов;

•	строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

•	рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

•	рекультивация территории, занятой очистными сооружения птицефермы и сельскохозяйственных предприятий;

•	благоустройство оврагов, засыпка отвершков, укрепление откосов,

•	берегоукрепление р.Белой;

•	устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод;

•	ликвидация несанкционированных свалок отходов  производства и потребления.

Мероприятия по защите от шума:

•	озеленение СЗЗ предприятий, вдоль основных межселенных автомагистралей;

•	строительство защитных экранов в местах, где невозможно выдержать санитарно-защитную зону;

Мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки в городе:

•	упорядоченное размещения антенн сотовой связи (исключение размещения на крышах жилых домов).

Мероприятия по обращению с отходами всех типов:

•	ликвидация несанкционированных свалок отходов;

•	рекомендовано внедрение на предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

•	утилизация трупов животных в проектируемом скотомогильнике по технологии, исключающей вредное воздействие на вблизи расположенные пруды по разведению рыбы.

- Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

На территории МО «Победенское сельское поселение» существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера локального и муниципального уровня.

Основной риск возникновения ЧС техногенного характера – на химически опасных, взрывопожароопасных объектах. Из транспортных ЧС наибольшую реальную угрозу представляет перевозка автомобильным транспортом хлора, взрывоопасных веществ, балонного газа, ГСМ.

Проектом Генерального плана предусмотрены мероприятия по своевременному оповещению, защите и своевременной эвакуации населения из зоны ЧС.

Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории сельского поселения могут быть:

- сейсмическая опасность (7-9 баллов)

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 150 мм и более, за 12 часов и    менее;

- сильный гололед – обледенение линий электропередач;

- затопление части застройки  паводковыми водами;

- подтопление низинных участков поселения склоновыми стоками дождевых и талых вод.

В ходе дальнейшего освоения территории проектом Генерального плана предусмотренные следующие мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций:

- дальнейшее совершенствование системы оповещения, охватывающей всю территорию поселения;

- ограничение создания новых опасных производств, не связанных с жизнеобеспечением населения;

- сейсмостойкое строительство;

- корректировка маршрутов перевозки пожаро-, взрывоопасных и химически опасных грузов по территории поселения;

- проведение необходимых  мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инфраструктуры;

- оснащение аварийно – спасательных бригад новой специальной и инженерной техникой для ликвидации аварий на коммунально – энергетических сетях;

9.  Этапы реализации Генерального плана. Комплекс первоочередных мероприятий по территориальному планированию.

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап 2011 - 2017;

- второй этап –2018- 2024;

- третий  этап – 2025 – 2030.

В таблице 9.1 представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам.

Таблица9.1

| Наименование | Новое жилищное строительство кв.м общей площади Кол-во домов нового строительства |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Этапы реализации |
|  |  | Всего | 1-ый этап (2011 -2017 г. | 2-ой этап (2018 - 2024 г | 3-ий этап (2025 -2030 г. |
|  |  | Жилищное строительство |
| 1 | Поселок Победа |  |  |  | - |  |
| 2 | Поселок Удобный |  | 40950,0 315 | - | 13000,0 100 | 27650,0 215 |
| 3 | Поселок Совхозный |  | - |  |  |  |
| 4 | Хутор Грозный |  | 49140,0 378 | - | 36140,0 278 | 13000,0 100 |
| 5 | Хутор Шаумян |  | 34840,0 268 | 34840,0 268 | - | - |
| 6 | Хутор Причтовский |  | - |  |  |  |
|  | Итого по новому жилищному строительству | тыс.кв.м | 124930,0 961 | 34840,0 268 | 49140.0 378 | 40650 315 |

Ориентировочный  перечень первоочередных объектов строительства общественно-делового назначения (первый этап реализации Генерального плана).

Таблица 9.2

|  | Наименование объектов | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты социальной сферы |
|  | Хутор Шаумян |
|  | Образовательная школа на 11 классов | Жилой комплекс проектируемой застройки |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Жилой комплекс проектируемой застройки |
|  | Внешкольное учреждение - центр детского творчества | В существующей застройке ул. Комсомольская Реконструкция сущест. школы |
|  | Досуговый клуб | Ул. Школьная (реконструкция существующего здания ДК) |
|  | Общественно-деловой центр объектов местного значения: | Жилой комплекс проектируемой застройки |
|  | - амбулаторно-поликлиническое учреждение на 35 пос/см с аптекой |  |
|  | - предприятия торговли . общественного питания, бытового обслуживании и др. |  |
| 8 | Торгово-рыночный комплекс | На территории прилегающей к автодороге - подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику (от Майкопа до Гузерипль) |
|  | Центр сервисного обслуживания (предприятия торговли, общественного питания. бытового обслуживания и др. |  |
|  | Объекты туристско-рекреационного назначения | Берег р. Белой |
|  | П. Совхозный |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортзал, плавательный бассейн, баня-сауна) и сущ. спортивные площадки (корт и футбольное поле) | Ул. Советская |
|  | Транспортная инфраструктура |
|  | Строительство мостового перехода на пересечении Улицы №2 с железной дорогой | Х. Шаумян |
|  | Строительство Улицы №2 -1 км | От ул. Шоссейной до ул. Коммунальной |
|  | Строительство Улицы №7 - 0,45 км | От Улицы №2 до Улицы №8 |
|  | Строительство Улицы №8 - 0,45 км | От Улицы №7 до автодороги от Майкопа до Гузерипль) |

Одновременно с жилой застройкой в районах нового строительства кроме социально значимых объектов и объектов обслуживания населения, (детские образовательные учреждения, здравоохранения предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно – досугового назначения и пр.), будут размещаться также объекты инженерного обеспечения.

В проекте определены территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:

- проект планировки жилого комплекса индивидуальной жилой застройки в х. Шаумян;

- проект планировки жилого комплекса (территория коллективных садов) в х. Грозный.

Определение и уточнение сроков подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения будет осуществляться в плане реализации Генерального плана.

10.  Основные  технико-экономические  показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 1.01.2008 | Расчетный срок ( 2029год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа в установленных границах | га/кв.м. на чел. | 2449.45 | 2449.45 |
|  | Из общей площади земель: |  |  |  |
|  | земли населенных пунктов по сельскому поселению |  | 582,10/23.76% | 911.73/37,22% |
|  | том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га /% | 362,79 | 504,32 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоэтажная застройка |  | - | - |
|  | - малоэтажная застройка | - « - | 362.79 | 504.32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 х этажная застройка | - « - | 2,82 | 2,82 |
|  | - индивидуальные жилые дома с земельными участками | - « - | 359,97 | 501,50 |
|  | - общественно-деловых зон | - « - | 6,72 | 29,73 |
|  | - производственных зон | - « - | 24.73 | 37,25 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - « - | 27,64 | 31.73 |
|  | - рекреационных зон | - « - | 35.25 | 112.45 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - « - | 15,97 | 168,91 |
|  | - зон специального назначения (кладбища, свалки) | - « - | 0,30 | 3,72 |
|  | - зон размещения военных объектов | - « - | - | - |
|  | - иных зон (неиспользуемые территории, зеленые насаждения специального назначения, резервные территории перспективного строительства) |  | 108,70 | 23,62 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения |  | 1047,96/42,78% | 801.59/32,73% |
|  | земли лесного фонда |  | 382,74/15,63% | 373,08/15,23% |
|  | земли промышленности. транспорта, связи, земли обороны и земли иного специального назначения |  | 120,57/4,92% | 156,06/6,37% |
|  | земли водного фонда |  | 38,82/1,58% | 34,79/1,42% |
|  | земли запаса, неиспользуемые |  | 277,26/11,32% | 172,20/7,03% |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел | 4826 | 5300 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | .на 1000 чел. |  |  |
|  | - прирост |  |  |  |
|  | - убыль |  | -9 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет |  | 14,8% | 17,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 61,0% | 56,9% |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 24.2 | 25.6% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего по поселению | тыс.кв.м. общей площади квартир домов |  | 124,93 961 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс.кв.м% |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - «- |  | 124,93 100% |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные многоквартирные жилые дома | - «- |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с земельными участками | - «- |  | 124,93 100% |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  |  | 124,93 100% |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки (замена аварийного фонда и пр.) |  |  | - |
|  | В том числе новое жилищное строительство по населенным пунктам |  |  |  |
|  | Поселок Удобный |  |  |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.мдомов |  | 40,95 315 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с земельными участками | - «- |  | 40,95 100% |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,95 100% |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки (замена аварийного фонда и пр.) |  |  | - |
|  | Хутор Грозный |  |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс.кв.м% |  | 49.14 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные многоквартирные жилые дома | - «- |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с земельными участками | - «- |  | 49.14 100% |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на землях сельхозназначения (сельхозугодьях) |  |  | 49.14 100% |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки (замена аварийного фонда и пр.) |  |  |  |
|  | Хутор Шаумян |  |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс.кв.м% |  | 34,84 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с земельными участками | - «- |  | 34,84 100% |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  |  | 34,84 100% |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения - всего | мест | 77 | 77+220 пр |
|  | на 1000 чел. | мест | 16 | 56 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 639 | 509+250 пр |
|  | на 1000 чел |  | 132 | 143 |
| 4.3 | Больницы - всего | коек | - | - |
|  | на 1000 чел. |  | - | - |
| 4.4 | Поликлиники (амбулатории) - всего | посещ./смену | 114 | 65+120 пр |
|  | на 1000 чел. |  | 23 | 34 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | Клубы или учреждения клубного типа - всего | посетителей | 350 | 350+180пр =530 |
|  | на 1000чел. |  | 72 | 100 |
|  | Кинотеатры всего |  | - | - |
|  | на 1000 чел |  | - | - |
| 4.6 | Физкультурно - спортивные сооружения (спортивные залы) - всего | м. кв. площади пола | 600 | 600+216 пр |
|  | на 1000чел. |  | 124 | 154 |
| 4.7 | Бассейны крытые и открытые - всего | м.кв. зеркала воды | - | 200 |
|  | На 1000 чел. |  | - | 37.7 |
| 4.8 | Предприятия торговли - всего | м2 торг.пл. | 1602,4 | 1602,4+2000 =3602,4 |
|  | на 1000чел | м2 торг. пл. | 332 | 679 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания - всего | мест | 60 | 60+160пр |
|  | на 1000 чел. | мест | 12 | 41 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания - всего | р.м | - | 37 |
|  | на 1000 чел. | р.м |  | 7 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 3.4 | 15,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - трамвай |  | - | - |
|  | - троллейбус |  | - | - |
|  | - автобус |  | 3,4 | 15,5 |
|  | - водный транспорт |  | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог всего | км | 17.60 | 21.90 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - главные | км | 11,10 | 15,20 |
|  | - основные |  | 6.50 | 6,70 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) | км |  | 44,70 |
| 5.4 | Количество транспортных сооружений | единц | 3 | 6 |
| 5.5 | Ж/д вокзал |  | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Автом. |  | 330 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. | 0,58 | 10.78 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 0,47 | 1,65 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,11 | 0,14 |
|  | - полив зеленых насаждений |  |  | 8,01 |
|  | П. Победа |  | 0,14 | 0,76 |
|  | П.Совхозный |  | 0,15 | 1,82 |
|  | П. Удобный |  | 0,16 | 2,90 |
|  | Х.Грозный |  | 0,02 | 2,40 |
|  | Х.Шаумян |  | - | 1,75 |
|  | Х.Причтовский |  | - | 1,15 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 120 | 1570 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 97 | 240 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 18,0 | 53,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | 0,58 | 1,88 |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,47 | 1,65 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,11 | 0,14 |
|  | П. Победа |  | 0,20 | 0,32 |
|  | П.Совхозный |  | 0,20 | 0,34 |
|  | П. Удобный |  | 0,16 | 0,51 |
|  | Х.Грозный |  | 0,02 | 0,39 |
|  | Х.Шаумян |  | - | 0,25 |
|  | Х.Причтовский |  | - | 0,07 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 2,0 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 5,0 | 46,4 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии- всего | .кВт. | 2300 | 5134 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | кВА | 2733 | 8166 |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий 10кв | км | - | 3.0 |
|  | Протяженность кабельных линий 10кВ | км | - | 21.1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Мвт | 1,514 | 14,23 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Мвт | 1.514 |  |
|  | П. Победа |  | 0,606 | 0,606 |
|  | П. Совхозный |  | 0,457 | 2,573 |
|  | П. Удобный |  | 0,451 | 2,681 |
|  | Х Шаумян |  | - | 6,887 |
|  | Х Причтовский |  | - | - |
|  | Х грозный |  | - | 1,483 |
| 6.4.2 | Производительность муниципальных источников теплоснабжения |  | 4.885 | 17,738 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 1,5 | 1,5+3,83 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  | 100% |
| 6.5.2 | Потребление газа -всего |  | 11007 | 17072 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды (в целом по поселению) | М3/час | 10415 | 15315 |
|  | И по каждому населенному пункту |  |  |  |
|  | П. Победа |  | 2511 | 2511 |
|  | П.Удобный |  | 2617 | 4224 |
|  | П. Совхозный |  | 2617 | 2617 |
|  | Х. Грозный |  | 1309 | 3233 |
|  | Х.Шаумян |  | 586 | 2510 |
|  | Х.Причтовский |  | 775 | 775 |
|  | - на производственные нужды | М3/час | 592 | 1757 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | ГРС№1и №2 г. Майкопа |
| 6.5.4 | Протяженность сетей (в целом по поселению) | км | 14.2 | 16,5 |
|  | По каждому населенному пункту |  |  |  |
|  | П. Победа | км | 1,8 | 1,8 |
|  | П.Удобный |  | 1.2 | 1,64 |
|  | П. Совхозный |  | 0,89 | 0,89 |
|  | Х. Грозный |  | 1,4 | 2,7 |
|  | Х.Шаумян |  | 2,1 | 2,7 |
|  | Х.Причтовский |  | 0,94 | 0,94 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100% |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс.шт |  | 100% |
| 6.7 | Инженерная подготовка |  |  |  |
| 6.7.1 | Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га | 161,47 | 47,0 |
| 6.7.2 | Защита территории от подтопления и затопления | га | 29,30 | - |
| 6.7.3 | Овраги, нарушенные территории | га | 53,17 | 47,0 |
| 6.7.4 | Зоны возможного оползнеобразования | га | 79,0 | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | м3/год |  | 16979,32 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | едениц/тыс.т.год |  | Размещение полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим заводом в г. Майкопе |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки |  | ТБО в г. Майкопе |  |
| 6.8.4 | Общая площадь свалок в том числе и стихийных | га | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2,17 | 1,42 |

Приложение